АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,

СЕЛЕМДЖИНСКЙ РАЙОН

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО «СЕТИ» В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД

2017-2021 Г.

Генеральный директор ООО«СЕТИ»
С.Н. Остапенко

___________________________

«___» __________ 2017года

М.П.

Раздел 1. Общая информация

1.1   Наименование организации: ООО «СЕТИ»

Вид собственности: частная

Отраслевая принадлежность: электроэнергетика

ИНН, КПП, ОКАТО: 2825011783, 282501001. 1122807000523

Адрес: 676572, Амурская область, Селемджинский р-н, п. Февральск, ул. Ленина, 6 «а»

Ф.И.О. генерального директора: Остапенко Светлана Николаевна

тел./факс: 8 Г41655В1-1-09

E-mail: seti.22@mail.ru

1.2. Разработчик программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности

ООО «СЕТИ» на период 2017-2021 гг.» - ООО «СЕТИ».

1.3 Общие сведения об организации, проводившей энергетическое обследование:

ООО «Амурский центр сертификации и метрологии»

№ Свидетельства о включении в Единый реестр 1022800522403

Вид энергообследования испытание электрическойэнергии по показателям качества.

установленнымГОСТЛ 3109 -97.

Дата проведения с 22.07.2013год по 27.09.2013 год

Дата согласования отчёта и энергопаспорта 30.10.2013 год

Тел./факс:     8Г4162В5-27-64

E-mail: Ivanova CSM@inbox.ru

Раздел 2. Анализ состояния энергосбережения

Общие сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СЕТИ» основано 22 августа 2012 года. Деятельность предприятия началась с 25 мая 2013 года.

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Предметом деятельности Общества является: передача электроэнергии.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- распределение электроэнергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

- управление эксплуатацией жилого фонда;

- оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин; Розничная торговля моторным топливом;

-	осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который назначается единственным участником Общества бессрочно.

ООО «Сети» в соответствии с учредительными документами оказывает услуги по передаче электрической энергии на территории 10 поселений Селемджинского района: п.г.т.Февральск, п.г.т.Экимчан, п.г.т.Токур, п.г.т.Коболдо, с.Ивановское, п.г.т.Златоустовск, п.г.т.Ольгинск, с.Иса, п.г.т.Стойба, п.г.т.Селемджинск.

Общая протяженность эксплуатируемых электрических сетей составляет 376,9 км (износ около 85 %), в том числе:

130,06 км - воздушные линии В Л 6-10 кВ;

219,96 км - воздушные линии В Л -0,4 кВ;

26,89 км - кабельные линии КЛ 6-10 кВ Объекты системы электроснабжения и основные производственные показатели ООО «Сети» представлены ниже:

Таблица № 1 - Объекты электросетевого хозяйства ООО «Сети»

|  | Оборудование, сети | Воздуш ные линии ВЛ-6-10 кВ | Воздушн ые линии ВЛ-0,4 кВ | Кабель ные линии КЛ-6-10 кВ | Кабель ные линии КЛ- 0,4 кВ | Итого ВЛ,КЛ: | Трансформаторн ые подстанции, распределительн ые пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | км | км | км | км | шт |
| 1 | п.г.т.Февральск | 92,708 | 56,24 | 5,18 | 17,3 | 171,428 | 30 |
| 2 | п.г.т.Экимчан | 8,7 | 62,376 |  | 0,386 | 71,462 | 6 |
| 3 | п.г.т.Токур | 6,7 | 28,35 | 0,1 | 0,471 | 35,621 | 6 |
| 4 | с.Коболдо | 8,1 | 12,00 |  | 0,128 | 20,228 | 2 |
| 5 | с.Ивановское | 3,6 | 4,66 |  | 0,1 | 8,36 | 1 |
| 6 | с.Златоустовск | 2,7 | 21,3 |  | 0,199 | 24,199 | 3 |
| 7 | с.Ольгинск | 0,15 | 3,00 |  | 0,04 | 3,19 | 1 |
| 8 | с.Иса | 3,84 | 17,03 | 1,2 | 1,635 | 23,705 | 9 |
| 9 | с. Стойба | 3,45 | 12,50 | 0,05 | 0,05 | 16,05 | 5 |
| 10 | с. Селемджинск | 0,11 | 2,50 |  | 0,05 | 2,66 | 1 |
|  | Итого: | 130,058 | 219,96 | 6,53 | 20,359 | 376,903 | 64 |

Объем потребления энергоресурсов сетевой организации (по факту 2015 г.): электроэнергия - 22,2 тыс. кВтч тепловая энергия - 0,14 тыс. Гкал вода - ОД 1 тыс. куб. м Оснащенность   приборами   учета   потребления   энергоресурсов   организацией: электроэнергия: 100,0 %, тепловая энергия: 0%, вода: 100 %.

В условиях требований к росту энергоэффективности, для получения наибольшего эффекта, энергосберегающие мероприятия должны проводиться на этапе выработки и передачи энергоресурсов, в связи с этим, в настоящее время для Селемджинского района наиболее остро встает вопрос о снижении потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.

Одной из причин характерных для северных районов области является удаленность населенных пунктов, и как следствие, необходимость поддержания технического состояния большей протяженности электрических сетей, при незначительной доли населения. В связи с чем, достаточно длительный период времени, объекты электроснабжения района оставались без проведения должного объема работ по их ремонту и восстановлению. Изношенность системы электроснабжения Селемджинского района привела к росту потерь электроэнергии свыше нормативного уровня.

Ниже приведена величина фактических потерь электроэнергии в сетях, электросетевого хозяйства Селемджинского района, по данным энергоснабжающей организации:

| Период | Процент потерь,% | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 2013 г. | 19,71 | На 4,52 % выше утвержденной УГРЦиТ величины потерь для сетей Селемджинского района на 2013 год 15,19 % |
| 2014 г. | 20,32 | На 5,22 % выше утвержденной УГРЦиТ величины потерь для сетей Селемджинского района на 2014 год 15,1 % |
| 2015 г. | 17,37 | На 2,35 % выше утвержденной УГРЦиТ величины потерь для сетей Селемджинского района на 2015 год 15,02% |

На текущий момент, система электроснабжения Селемджинского района требует принятия мер для оптимизации режима потерь и поддержания услуг электроснабжения ответственных потребителей на должном уровне.

Так как основной проблемой при передаче электрической энергии являются потери энергоресурсов в сетях, энергосберегающие мероприятия настоящей программы сформированы с учетом необходимости снижения уровня потерь электроэнергии при ее передаче по сетям, увеличением их пропускной способности, ликвидации дефицита электрической мощности.

Своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий инвестиционной программы, направленных на снижение потерь электроэнергии позволит значительно снизить расход электрической энергии при ее транспортировке, что позволит выполнить требования законодательства в области энергосбережения

Целью программы является энергосбережение и повышение эффективности функционирования электрических сетей Селемджинского района для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электрической энергией нормативного качества.

Раздел 3. Расчёт целевых показателей

Общие сведения для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «СЕТИ», оказывающей услуги по передаче электрической энергии приведены в Приложении 1.

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании общих сведений приведен в Приложении 2.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Перечень мероприятий и основные показатели их реализации (срок окупаемости, затраты на выполнение работ, технологический и экономический эффект, сроки проведения) приведены в Приложении 3.

Мероприятия сгруппированы в основные разделы:

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

- Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии

4.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности 4.2. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть)

4.2.1. Реконструкция и модернизация энергетических установок 4.2.1.1. Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП

Проект предполагает выполнение широкого перечня мероприятий по реконструкции ТП и КТП. В таблице ниже представлено описание планируемых работ.

Срок реализации 2017-2021 гг., стоимость реализации 10,86 млн. руб.

Проект предполагает выполнение следующих мероприятий по реконструкции ТП и

КТП:

пгт. Экимчан - объем капиталовложений 1,22 млн. руб. Планируемые виды работ: переоборудование КТП трансформаторами необходимой мощности; замена коммутационного оборудования 0,4кВ. (автоматические выключатели ВА88-37); ремонт центральных заземлителей; ремонт высоковольтных разеденителей; ремонт ВРУ-бкВ, ВРУ-0,4 кВ;

пгт. Токур - объем капиталовложений 2,21 млн. руб. Планируемые виды работ: ремонт центральных заземлителей; ремонт высоковольтных разеденителей; ремонт ВРУ-бкВ, ВРУ-0,4 кВ; замена коммутационного оборудования 0,4кВ. (автоматические выключатели ВА88-37); переоборудование КТП трансформаторами необходимой мощности;

с.Златоустовск - объем капиталовложений 0,20 млн. руб. Планируемые виды работ: ремонт центральных заземлителей; ремонт высоковольтных разеденителей; ремонт ВРУ-бкВ, ВРУ-0,4 кВ; замена коммутационного оборудования 0,4кВ. (автоматические выключатели ВА88-37); переоборудование КТП трансформаторами необходимой мощности

пгт.Коболдо - объем капиталовложений 0,09 млн. руб. Планируемые виды работ: ремонт центральных заземлителей; ремонт высоковольтных разеденителей; ремонт ВРУ-6кВ, ВРУ-0,4 кВ; замена коммутационного оборудования 0,4кВ. (автоматические выключатели ВА88-37);

с.Ивановское - объем капиталовложений 0,04 млн. руб. Планируемые виды работ: ремонт центральных заземлителей; ремонт высоковольтных разеденителей; ремонт ВРУ-6кВ, ВРУ-0,4 кВ; замена коммутационного оборудования 0,4кВ. (автоматические выключатели ВА88-37);

п.Иса - объем капиталовложений 1,26 млн. руб. Планируемые виды работ: замена траверс дерев, на металл; установка изоляторов; пертяжка провода в 5 ниток Ас-35; замена вводов в здание АВК 10; перетяжка провода в 12 ниток АС-35; правка опор ж/б; установка укосин к опорам металл;

п. Стойба - объем капиталовложений 1,2 млн. руб. Планируемые виды работ: установка автомата АП-250А; замена трансформатора с 250 кВа на 400 кВа; замена настила под трансформатором; замена траверс разъединителя 6кВ; замена автомата 04.кВ АП-бЗОна АП-400;

п. Селемджинск - объем капиталовложений 0,38 млн. руб. Планируемые виды работ: замена опорных изоляторов марки ИО-10-7.511 УХЛ2; замена проходных изоляторов марки ИП-10/630-7.511 УХЛ2; замена устаревших автоматов марки A314 ХЛ4 на ВА-99М4

пгт.Февральск - объем капиталовложений 4,28 млн. руб. Планируемые виды работ: замена опорных изоляторов марки ИО-10-7.511 УХЛ2; замена проходных изоляторов марки ИП-10/630-7.5П УХЛ2; замена устаревших автоматов марки A314 ХЛ4 на ВА-99М; замена TP-тока класса точности-1,5 на класс точности не более 0,5; установка прибора учёта на резервный TP; капитальный ремонт ВМПП-10; ремонт кровли и покраска секций; замена контурного заземления на мет. ленту 4мм.Х 40мм; капитальный ремонт TP (с заменой вводов ВН и НН TP); Ремонт РЛНД-10

Финансирование проекта по реконструкции ТП, КТП, РП 10,86 млн. руб. запланировано на

- г. - 2,05 млн. руб.;

- -2,34 млн. руб.;

- г. - 2,35 млн. руб.;

- г. - 2,6 млн. руб.;

- г. - 1,52 млн. руб.

Источник финансирования данного мероприятия - инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии, предусмотренной инвестиционной программой ООО «Сети» на 2017-2021гг.

Экономия от реконструкции и модернизации ТП, КТП за период реализации программы составит 198,4 тыс. кВтч, в денежном выражении 363,8 тыс. руб.

Порядок расчета эффекта в денежном выражении:

о _ q    * т

где      эн - эффект в тыс.кВтч; т

п - тариф покупки потерь электроэнергии

4.2.1.2 Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ

Цель реализации проекта:

- защита оборудования подстанций от перенапряжения;

- обеспечение безаварийной работы электрооборудования;

- обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии;

- снижение уровня износа электрооборудования;

Перечень работ по реконструкции ВЛ представлен в нижеприведенной таблице.

Основным мероприятием в данном комплексе работ является замена голого провода на СИП, что позволит обеспечить значительное снижение потерь электроэнергии.

Проект предполагает выполнение следующих мероприятий по реконструкции ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6кВ.:

шт. Экимчан - объем капиталовложений 2,61 млн. руб. Планируемые виды работ: вырубка просеки под ВЛ 6кВ, ВЛ 0,4кВ; замена опор ВЛЭП (деревянные); перетяжка линейных проводов ВЛЭП (замена провода АС-35 на СИП 4*35); переоборудование подвеса провода ВЛ-бкВ АС-35.(согласно ПУЭ); замена вводов эл.энергии в здания (замена провода АПВ на каоксиальный СИП); замена фидерных кабелей (марки КГ-50) фидера 0,4кВ;

пгт. Токур - объем капиталовложений 2,97 млн. руб. Планируемые виды работ: вырубка просеки под В Л 6кВ, В Л 0,4кВ; замена опор ВЛЭП (деревянные); перетяжка линейных проводов ВЛЭП (замена провода АС-35 на СИП 4*35); переоборудование подвеса провода ВЛ-бкВ АС-35.(согласно ПУЭ); замена вводов эл.энергии в здания  (замена провода АПВ на каоксиальный СИП); замена фидерных кабелей (марки КГ-50) фидера 0,4кВ;

с.Златоустовск - объем капиталовложений 3,09 млн. руб. Планируемые виды работ: замена опор ВЛЭП (деревянные); перетяжка линейных проводов ВЛЭП (замена провода АС-35 на СИП 4*35); переоборудование подвеса провода ВЛ-бкВ АС-35.(согласно ПУЭ); замена вводов эл.энергии в здания (замена провода АПВ на каоксиальный СИП); замена фидерных кабелей (марки КГ-50) фидера 0,4кВ;

пгт.Коболдо - объем капиталовложений 1,55 млн. руб. Планируемые виды работ: вырубка просеки под В Л 6кВ, В Л 0,4кВ; замена опор ВЛЭП (деревянные); перетяжка линейных проводов ВЛЭП (замена провода АС-35 на СИП 4*35); переоборудование подвеса провода ВЛ-бкВ АС-35.(согласно ПУЭ); замена вводов эл.энергии в здания (замена провода АПВ на каоксиальный СИП); замена фидерных кабелей (марки КГ-50) фидера 0,4кВ;

п. Стойба - объем капиталовложений 2,86 млн. руб. Планируемые виды работ: вырубка просеки под В Л 6кВ, ВЛ 0,4кВ; замена опор ВЛЭП (деревянные); перетяжка линейных проводов ВЛЭП (замена провода АС-35 на СИП 4*35); переоборудование подвеса провода ВЛ-бкВ АС-35.(согласно ПУЭ); замена вводов эл.энергии в здания (замена провода АПВ на каоксиальный СИП); замена фидерных кабелей (марки КГ-50) фидера 0,4кВ;

п.Селемджинск - объем капиталовложений 0,66 млн. руб. Планируемые виды работ: замена и правка одностоечных опор 0.4 кВ, 6кВ; замена изоляторов 0.4 кВ, 6кВ; замена вводов 0,22 кВ, 0,4кВ; перекладка ВЛ-0.4кВ; замена провода А-16; монтаж ВЛ-0.4кВ СИП 4*35; правка ж/б опор;

пгт.Февральск - объем капиталовложений 0,73 млн. руб. Планируемые виды работ: замена АС 4X35на СИП; замена опор деревянных; вырубка просеки; установка разборных колец; замена вводов 0,22 кВ;

п.Иса - объем капиталовложений 0,33 млн. руб. Планируемые виды работ: замена АС 4Х35на СИП 4X50; замена опор (деревянных); замена вводов 0.22кВ наАВК-10.

Финансирование проекта по реконструкции сетей в объеме 14,79 млн. руб. запланировано на

- г.-2,04 млн. руб.;

- г.-2,02 млн. руб.;

- г.-2,59 млн. руб.;

- г.-3,37 млн. руб.;

2021 г. - 4,77 млн. руб.

Источник финансирования данного мероприятия - инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии, предусмотренной инвестиционной программой ООО «Сети» на 2017-2021гг.

Энергосбережение при реализации достигается путем замены голого провода на самонесущий изолированный провод. В таблице приведено достижение потерь соответственно объемам реализации мероприятия:

Таблица- эффективность от снижения потерь электроэнергии при ее передаче по сетям предприятия

| Период | Протяженность, км | Снижение потерь электроэнергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт*ч / год | тыс. руб. / год |
| 2017 | 4,6 | 23,0 | 36,5 |
| 2018 | 3,83 | 19,2 | 32,72 |
| 2019 | 19,15 | 76,6 | 138,471 |
| 2020 | 16,78 | 72,2 | 137,608 |
| 2021 | 25,44 | 109,4 | 220,1 |
| Итого: | 69,8 | 300,3 | 565,44 |

Порядок расчета эффекта в денежном выражении:

о _ о    *т

^ ~ ^эн   1 п

где       эн - эффект в тыс.кВтч; т

п - тариф покупки потерь электроэнергии

4.2.1.3. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ

Срок реализации - 2017- 2021 гг., стоимость реконструкции 5,03 млн. руб.

Проект предполагает выполнение следующих мероприятий по реконструкции ВЛ-10

кВ.

п.Иса - объем капиталовложений 2,04 млн. руб. Планируемые виды работ: демонтаж одностоечных деревянных опор; демонтаж и монтаж провода АС- 35 в 4 нитки; установка укосин к опорам деревянных; установка изоляторов на крючья; замена вводов в здание АВК 10; правка опор ж/б; установка укосин к опорам металлических; пертяжка провода в 3 нитки АС-50; замена траверс дерев, на металл; замена громоразрядников;

п. Селемджинск - объем капиталовложений 0,09   млн. руб. Планируемые виды работ: замена деревянных траверс на   ТМ-3,; Установка разъединительного моста с РЛНД-10; Установка грозозащиты марки ОПНп-6/6,0/10/400-Ш-УХЛ 1-0; пгт.Февральск - объем капиталовложений 2,9 млн. руб. Планируемые виды работ: замена крючьев КН-12 на траверсы ТМ-3; установка дополнительных опор; перетяжка линии; замена устаревших кабельных муфт ЮкВ на ЗКНТП-10; установка грозозащиты марки ОПНп-6/6,0/ 10/400-Ш-УХЛ 1-0; установка группового заземления ВЛ ЮкВ металлическим тросом сечением 6мм.; строительство резервной В Л-ЮкВ в связи большой протяжённостью Ф-29 и не доступностью большую часть года.

Финансирование проекта по реконструкции сетей в объеме 5,03 млн. руб. запланировано на

- г. - 1,1 млн. руб.;

- г. - 1,16 млн. руб.;

- г.-0,92 млн. руб.;

- г. - 0,65 млн. руб.;

- г. - 1,19 млн. руб.

Источник финансирования данного мероприятия -инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии, предусмотренной инвестиционной программой ООО «Сети» на 2017-2021 гг.

Общая экономия от реконструкции В Л-ЮкВ составит 36,5 тыс. кВтч, в денежном выражении - 64,21 тыс. руб.,

Порядок расчета эффекта в денежном выражении:

о _ о    *т

где       эн - эффект в тыс.кВтч; т

п - тариф покупки потерь электроэнергии

4.3. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов 4.3.1. Установка головных приборов учета марки "Меркурий 230" на ТП и КТП. Цель реализации проекта - более точный контроль учета и выявления хищений электроэнергии; возможность снижения потерь на 2-4% в год. Период реализации - 2017-2021 гг. Общий объем финансирования - 151,15 тыс. руб., в т.ч.

- г.- 30,3 тыс. руб.;

- г.- 32,47 тыс. руб.;

- г.-30,19 тыс. руб.;

- г.- 32,04 тыс. руб.,

- г.- 26,14 тыс. руб.

Описание объема работ:

Установка в пгт. Февральск, пгт. Токур, пгт. Экимчан головных приборов учета марки «Меркурий 230» (3-х фазный) на ТП/КТП отходящих фидеров ВЛ-0.4 кВ, в количестве 45 шт.

| № | Номер и наименование ктп | Номер и наименование фидера 0,4кВ. | Год установки | ТипТТ | Марка ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экимчан |
| 1 | КТП№1 "Больничная" ТМ - 1000/6 | 1 | "Школьная" | 2017 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5 A) |
|  |  | 2 | "Лесная" | 2017 | TTH-IU200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 3 | "Стационар ЦРБ" | 2019 | TTH-UI200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 4 | "Линейная" | 2019 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5 A) |
| 2 | КТП №2 "Таёжная" ТМ - 400/6 | 1 | "Стройучасток" | 2018 |  | Меркурий 230 AM (100A) |
|  |  | 3 | "Таёжная" | 2018 |  | Меркурий 230 AM (100A) |
|  |  | 4 | "Нагорная" | 2018 | TTH-III200/5-5V А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| 3 | КТП №3 "Базанова" ТМ - 250/6 | 1 | "Базанова" | 2019 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 2 | "АЗС" | 2018 |  | Меркурий 230 AM (100A) |
|  | КТП №4 "ЦК" ТМ - 630/6 | 2 | "Поликлиника" | 2020 | TTH-LU200/5-5V А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 3 | "Пилорама" | 2020 | TTH-UT200/5-5V А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 4 | "Сбербанк" | 2020 | TTH-1U200/5-5V А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| 5 | КТП №5 "Продснаб" ТМ - 400/6 | 1 | "Полиция" | 2021 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 2 | "Школьная" | 2021 | ТТН-Ш400/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 3 | "Продснаб" | 2021 | TTH-U1200/5-5V А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| 6 | КТП №6 "Аэропорт" ТМ - 250/6 | 1 | "АЭРОПОРТ, Пилорама" | 2017 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| токур |
|  | КТП№1 "Промышленная" ТМ - 160/6 | 2 | "АТП" | 2019 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 3 | "Челогор" | 2019 | TTH-HI200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| 2 | КТП №2 "Центральная" ТМ - 1000/6 | 1 | "Шабанова" | 2020 | TTH-lII400/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 2 | "Школа" | 2021 | TTH-IH400/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 3 | "Магазины" | 2018 | ТТН-Ш400/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 5 | "Ленина" | 2020 | ТТН-Ш200/5-5У А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| 3 | КТП №3 "Хлебозавод" ТМ - 250/6 | 2 | "Башня" | 2020 |  | Меркурий 230 AM (100A) |
|  |  | 3 | "Жилой сектор" | 2021 | TTH-UI200/5-5V А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  | КТП №4 "Грузинская" ТМ - 630/6 | 3 | "Комсомольская" | 2017 | TTH-UI400/5-5V А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 4 | "Дорожная" | 2017 | ТТН-Ш200/5-5У А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  | КТП №5 "Дражная" ТМ - 400/6 | 2 | "Дражная" | 2018 | TTH-UI200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| златоустовск |
| 1 | КТП №1 ТМ - 180/6 | 1 | "Сухой Лог" | 2017 | TTH-UI200/5-5V А/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 2 | "Ключ" | 2017 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| 2 | КТП №2 ТМ - 400/6 | 1 | "Центр" | 2018 | TTH-UI200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5 A) |
|  |  | 2 | "Черёмушки" | 2018 | TTH-III200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 3 | "Производство" | 2019 | TTH-UI200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 4 | "Ключ" | 2019 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| 3 | КТП №3 ТМ - 320/6 | 1 | "Контора" | 2020 | TTH-UI400/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 2 | "Ключ" | 2020 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 3 | "Гора" | 2021 | TTH-UI200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| коболдо |
| 1 | КТП№1 ТМ - 100/6 | 1 | "Водозабор" | 2018 |  | Меркурий 230 AM (100A) |
|  |  | 2 | "Таёжная" | 2019 | TTH-UI200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
| 2 | КТП №2 ТМ - 400/6 | 1 | "Дражная" | 2020 | TTH-UI200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 2 | "Котельная" | 2017 | TTH-UI400/5-5V A/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5A) |
|  |  | 3 | "Дальняя" | 2021 | TTH-III200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5А) |
| ивановское |
|  | КТП №2 | 2 | "Школа" | 2017 | TTH-UI200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5А) |
|  | ТМ - 400/6 | 3 | "Водозабор" | 2018 | TTH-III200/5-5VA/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5А) |
|  |  | 4 | "Макарова" | 2019 | ТТН-Ш200/5-5УА/0,5 | Меркурий 230 AM (7,5А) |
| ольгинск |
| 1 | КТП №1 ТМ - 40/6 | 1 | "Посёлок" | 2017 |  | Меркурий 230 AM (100А) |
| ИТОГО: | 40 шт. | 45 шт. |

Общая экономия экономия от установки головных приборов учета марки "Меркурий 230" к окончанию реализации всего мероприятия на ТП и КТП составит 760,2 тыс. кВтч, в денежном выражении - 1558,75 тыс. руб.

Порядок расчета эффекта в денежном выражении:

о _ о    * т

^ ~ ^эн   1 п

з

где      эн - эффект в тыс.кВтч; Т

п - тариф покупки потерь электроэнергии.

Раздел 5. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ООО «Сети», оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области Селемджинского района

Инвестиционной программой общества на 2017-2021  год планируются мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроснабжения:

- Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП

- Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ • Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ

Показатели энергетической эффективности объектов, создание и модернизация которых планируется инвестиционной программой организации, представлены на каждый планируемый год в Приложении 4.

Раздел 6. Обеспечение мероприятий по энергосбережению

В целях своевременного выполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Сети» в сфере энергоснабжения по предприятию издан приказ № 43 от 02.06.2014 года «О назначении ответственных лиц за выполнение программы энергосбережения ».

Раздел 7. Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению

Финансовые    потребности    ООО    «Сети»    на    реализацию    Программы энергосбережения в сфере электроснабжения составляют 30828,7 тыс. руб., в том числе: в 2017 г. - 5223,18 тыс. руб.; в 2018 г. - 5553,73 тыс. руб.; в 2019 г. - 5892,75 тыс. руб. в 2020 г.- 6654,98 тыс.руб. в 2021 г. - 7504,07 тыс. руб.

Источниками   финансирования   мероприятий  в   области  энергосбережения   и повышения энергетической эффективности являются:

-	собственные средства в размере 151,15 тыс. руб., в т.ч.:

- г.- 30,3 тыс. руб.;

- г.- 32,47 тыс. руб.;

- г.-30,19 тыс. руб. ;

- г.- 32,04 тыс. руб.,

- г.- 26,14 тыс. руб.

-	инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии в размере 30677,55 тыс. руб., в т.ч.:

- г.-5192,88 тыс. руб.

- г.-5521,25 тыс. руб.

- г.-5862,55 тыс. руб.

- г. - 6622,93 тыс. руб.

- г. -7477,тыс. руб.

Раздел 8. Энергетическое обследование

Общество с ограниченной ответственностью «Амурский центр сертификации и метрологии» провели обследование качества Электроэнергии, отпускаемой потребителям из распределительных сетей ООО «Сети» с 22.07.2013 г. по27.09.2013 г. и выдали Сертификат соответствия № РОСС RU.AH03.B03273 срок действия сертификата с 05.11.2013г. по 26.09.2016 г. №0273499.

Приложение № 1

Общие сведения

для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Сети", оказывающей услуги по

передаче электрической энергии на территории Амурской области Селемджинского района

ООО "Сети"

(наименование организации)

| N п/п | Общие сведения | Ед. изм. | 2015 факт | 2016 план | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | 2021 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потребления электрической энергии организацией | тыс. кВт/ч | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |
| 2. | Объем потребления тепловой энергии организацией | тыс. Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3. | Объем потребления воды организацией | тыс. куб. м | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4. | Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |
| 5. | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Тариф на электрическую энергию | руб./ кВтч |  |  |  |  |  |  |  |
| об | Тариф покупки потерь электрической энергии для сетевой организации | руб./ кВтч | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| 9. | Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 2 789,1 | 5 068,4 | 5 362,4 | 5 657,3 | 5 968,5 | 6 296,8 | 6 643,1 |
| 10. | Тариф на воду | руб./куб. м | 57,9 | 28,6 | 30,3 | 31,9 | 33,7 | 35,6 | 37,5 |
| 11. | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 4,75 | 4,91 | 5,22 | 5,55 | 5,89 | 6,65 | 7,50 |
| 11.1. | в т.ч. амортизация | млн. руб. | 0,020 | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 11.2. | прибыль | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | ремонтный фонд | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | заемные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | инвестиционная программа | млн. руб. | 4,733 | 4,900 | 5,19288 | 5,52125 | 5,86255 | 6,62293 | 7,47793 |
| 11.6. | бюджетные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. | прочие | млн. руб. |  |  | 0,03030 | 0,03247 | 0,03019 | 0,03204 | 0,02614 |
| 12. | Необходимая валовая выручка | млн. руб. | 51,42 | 45,52 | 61,54 | 64,10 | 66,62 | 69,71 | 72,88 |
| 13. | Общее число объектов электросетевого хозяйства | у.е. | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 |
| 14. | Объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых проведено энергетическое обследование | у.е. | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 | 1 344,5 |
| 15. | Общий объём используемых осветительных устройств | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Объём осветительных устройств с использованием светодиодов | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Процент потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | 17,37% | 17,32% | 17,30% | 16,93% | 16,61% | 16,03% | 15,47% |
| 18 | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВт | 31 012,00 | 32 383,00 | 31 012,00 | 31 012,00 | 31 012,00 | 31 012,00 | 31 012,00 |

Руководитель    Остапенко С.Н.

ФИО

Исполнитель:  Стаханова Т.М.

Телефон: 8(41646)31109

Приложение № 2

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Сети", оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории

Амурской области Селемджинского района ООО "Сети"

(наименование организации)

| N | Наименование показателей | Бд. изм. | Расчетная формула (данные берутся из приложения N 1) | 2015 факт | 2016 план | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | 2021 план | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | (П4(п)/П1(п))х 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | (П5(п)/П2(п))х 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 1.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды | % | (П6(п)/П3(п))х 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 1.4. | Объем средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме НВВ | % | (П1(п)/П12(п))х 100% | 9,24% | 10,79% | 8,49% | 8,49% | 8,66% | 8,84% | 9,55% |  |
| 1.5. | Доля объектов электросетевого хозяйства в общем объеме объектов электросетевого хозяйства в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (П14(п)/П13(п))х 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 2.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | П.1.(2012)-П.1.(п) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2.1.(п)хП.7.(2012) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | П.2.(2012) - П.2.(п) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2.3.(п)хП.8.(2012) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | П.3.(2012)-П.3.(п) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2.5.(п)хП.9.(2012) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |
| 3.1. | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | П.15.(п)-П.15.(п-1) | X | -0,05% | -0,02% | -0,37% | -0,32% | -0,59% | -0,56% |  |
| 4. Целевые показатели, отражающие долю использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств |
| 4.1 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов вообщем объёме используемых устройств | % | (П.16.(n)/П.15.(n))(100% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель   Остапенко С.Н.

ФИО

Исполнитель: Стаханова Т.М.

Телефон: 8(41646)31109

Приложение N 3

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, необходимых для достижения целевых показателей ООО "Сети", оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области Селемджпнского района ООО "Сети"

(наименование организации)

| Целевой показатель энергосбережения и повышения энергоэффективности | Общие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для достижения целевого показателя | Годовая экономия ТЭР (план) | Годовая экономия ТЭР (факт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. из. | Значение показателя | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. руб. | Источник финансирования | Средний срок окупаемости, лет | в натуральном выражении | экономически й эффект, тыс. руб. | в натуральном выражении | экономически й эффект, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | ед. из. |  | значение | ед. из. |  |  |
|  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Итого по мероприятиям | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 |  |
| 1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.2. Прочие мероприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
| 1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 0% | 1.2.1, Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.1.1 в том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.2 Прочие мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой волы | % | 0% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.1.1 В том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.2 Прочно мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | Итого по мероприятиям | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 0,00 |  |
| 2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0,00 | 2.1.1. Оптимизации режимов потреблении энергоресурсов (электроэнергия) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.1.1. в том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.1.1.2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.2.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 |  |
| 2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0,00 | 2.2.1. Оптимизация режимов потреблении энергоресурсов (тепловой энергии) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | ты с. руб. | 0,00 | 2.2.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0.00 |  |
|  |  |  | 2.2.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0,00 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.3.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.3.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии | Итого по мероприятиям | X | 5223,18 | X | X | X | X | 206,98 | X | X | 0,00 |  |
| 3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | -0,02% | 3.1.1. Организационные мероприятии | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | X | 5192,88 | X | X | 64,50 | X | 116,60 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.1. Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП | 2017-2021 гг. | 2053,46 | составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 31,00 | тыс. кВт'ч /год | 56,04 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.2. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, BЛ-6 кВ | 2017-2021 гг. | 2035,80 | инвест, составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 23,00 | тыс. кВт'ч /гол | 41,58 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.3. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ | 2017-2021 гг. | 1103,62 | составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 10,5 | тыс. кВт'ч /год | 18,98 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологии и оборудования | X | 30,30 | X | X | 50,00 | X | 90,39 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5.1. Установка головных приборов учета марки "Меркурий 230" на ТП и КТП | 2017-2021 гг. | 30,30 | Собственные средства | X | 50,0 | тыс. кВт*ч /год | 90,39 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета электроресурсов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.7. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 4. Целевые показатели, отражающие долю использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | Итого по мероприятиям | Х | 27,993 | Х | х | 2,542 |  | 4,651 | Х | Х | 0,00 |  |
| 4.1. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств. | % | 33,3 | 4.1.1. Мероприятия по оснащению осветительными устройствами с использованием светодиодов. | 2017-2020 г.г. | 27,993 | Собственные средства | Х | 2,542 | тыс. кВт*ч /год | 4,651 | Х | Х | 0,00 |  |
|  |  |  | 4.1.1.1. в том числе … (заполняется организацией) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  |
|  |  |  | 4.1.2. Прочие мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  |
| ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | X | 5251,17 | X | X | X | X | 211,631 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Итого по мероприятиям | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 |  |
| 1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.2. Прочие мероприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
| 1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 0% | 1.2.1, Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.1.1 в том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.2 Прочие мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой волы | % | 0% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.1.1 В том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.2 Прочно мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | Итого по мероприятиям | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 0,00 |  |
| 2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0,00 | 2.1.1. Оптимизации режимов потреблении энергоресурсов (электроэнергия) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.1.1. в том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.1.1.2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.2.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 |  |
| 2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0,00 | 2.2.1. Оптимизация режимов потреблении энергоресурсов (тепловой энергии) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | ты с. руб. | 0,00 | 2.2.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0.00 |  |
|  |  |  | 2.2.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0,00 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.3.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.3.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии | Итого по мероприятиям | X | 5553,73 | X | X | X | X | 187,38 | X | X | 0,00 |  |
| 3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | -0,02% | 3.1.1. Организационные мероприятии | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | X | 5521,25 | X | X | 48,25 | X | 92,02 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.1. Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП | 2017-2021 гг. | 2 338,20 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 18,60 | тыс. кВт*ч /гол | 35,47 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.2. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, BЛ-6 кВ | 2017-2021 гг. | 2 018.74 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 19,15 | тыс. кВт*ч /год | 36,52 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.3. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ | 2017-2021 гг. | 1 164,32 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 10,5 | тыс. кВт*ч /год | 20.03 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологии и оборудования | X | 32,47 | X | X | 50,00 | X | 95,36 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5.1. Установка головных приборов учета марки "Меркурий 230" на ТП и КТП | 2017-2021 гг. | 32,47 | Собственные средства X | X | 50.0 | тыс. кВт'ч /год | 95,36 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета электроресурсов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.7. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 4. Целевые показатели, отражающие долю использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | Итого по мероприятиям |  | 13,077 | Х |  | 3,658 | Х | 6,977 |  |  |  |  |
| 4.1. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств. | % | 55,6 | 4.1.1. Мероприятия по оснащению осветительными устройствами с использованием светодиодов. | 2017-2020 Г.г. | 13,077 | Собственные средства | Х | 3,658 | тыс. кВт'ч /год | 6,977 | х | Х | 0,00 |  |
|  |  |  | 4.1.1.1. в том числе … (заполняется организацией) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  |  |  | 4.1.2. Прочие мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | X | 5566,81 | X | X | X | X | 194,357 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Итого по мероприятиям | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 |  |
| 1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.2. Прочие мероприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
| 1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 0% | 1.2.1, Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.1.1 в том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.2 Прочие мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой волы | % | 0% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.1.1 В том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.2 Прочно мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | Итого по мероприятиям | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 0,00 |  |
| 2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0,00 | 2.1.1. Оптимизации режимов потреблении энергоресурсов (электроэнергия) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.1.1. в том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.1.1.2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.2.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 |  |
| 2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0,00 | 2.2.1. Оптимизация режимов потреблении энергоресурсов (тепловой энергии) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | ты с. руб. | 0,00 | 2.2.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0.00 |  |
|  |  |  | 2.2.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0,00 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.3.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.3.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии | Итого по мероприятиям | X | 5892,75 | X | X | X | X | 367,00 | X | X | 0,00 |  |
| 3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | -0,02% | 3.1.1. Организационные мероприятии | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | X | 5502,55 | X | X | 137,40 | X | 276,45 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.1. Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП | 2017-2021 it. | 2 349,78 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 55,80 | тыс. кВт'ч /год | 112,27 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.2. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, BЛ-6 кВ | 2017-2021 гг. | 2 593,85 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 76,60 | тыс. кВт'ч / год | 154,12 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.3. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ | 2017-2021 гг. | 918,92 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 5 | тыс. кВт'ч /год | 10,06 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологии и оборудования | X | 30,19 | X | X | 45,00 | X | 90,54 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5.1. Установка головных приборов учета марки "Меркурий 230" на ТП и КТП | 2017-2021 гг. | 30,19 | Собственные средства | X | 45 | тыс. кВт'ч /год | 90,54 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета электроресурсов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.7. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 4. Целевые показатели, отражающие долю использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | Итого по мероприятиям | Х | 3,627 | Х | Х | 2,055 | Х | 4,135 | Х | Х | 0,00 |  |
| 4.1. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств. | % | 73,6 | 4.1.1. Мероприятия по оснащению осветительными устройствами с использованием светодиодов. | 2017-2020 Г.г. | 3,627 | Собственные средства | Х | 2,055 | тыс. кВт'ч /год | 4,135 | Х | Х | 0,00 |  |
|  |  |  | 4.1.1.1. в том числе … (заполняется организацией) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  |  |  | 4.1.2. Прочие мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | X | 5896,38 | X | X | X | X | 371,135 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Итого по мероприятиям | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 |  |
| 1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.2. Прочие мероприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
| 1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 0% | 1.2.1, Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.1.1 в том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.2 Прочие мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой волы | % | 0% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.1.1 В том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.2 Прочно мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | Итого по мероприятиям | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 0,00 |  |
| 2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0,00 | 2.1.1. Оптимизации режимов потреблении энергоресурсов (электроэнергия) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.1.1. в том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.1.1.2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.2.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 |  |
| 2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0,00 | 2.2.1. Оптимизация режимов потреблении энергоресурсов (тепловой энергии) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | ты с. руб. | 0,00 | 2.2.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0.00 |  |
|  |  |  | 2.2.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0,00 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.3.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.3.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии | Итого по мероприятиям | X | 6654,98 | X | X | X | X | 365,64 | X | X | 0,00 |  |
| 3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | -0,02% | 3.1.1. Организационные мероприятии | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | X | 6622,93 | X | X | 127,25 | X | 270,12 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.1. Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП | 2017-2021 it. | 2596,24 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 49,60 | тыс. кВт'ч /год | 105,29 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.2. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, BЛ-6 кВ | 2017-2021 гг. | 3372,03 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 72,15 | тыс. кВт'ч / год | 153,16 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.3. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ | 2017-2021 гг. | 654,66 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 5,5 | тыс. кВт'ч /год | 11,67 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологии и оборудования | X | 32,04 | X | X | 45,00 | X | 95,52 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5.1. Установка головных приборов учета марки "Меркурий 230" на ТП и КТП | 2017-2021 гг. | 32,04 | Собственные средства | X | 45 | тыс. кВт'ч /год | 95,52 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета электроресурсов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.7. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 4. Целевые показатели, отражающие долю использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | Итого по мероприятиям | Х | 4,743 | Х | Х | 3,004 | Х | 6,376 | Х | Х | 0,00 |  |
| 4.1. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств. | % | 97,2 | 4.1.1. Мероприятия по оснащению осветительными устройствами с использованием светодиодов. | 2017-2020 г.г. | 4,743 | Собственные средства | Х | 3,004 | тыс. кВт'ч /год | 6,376 | Х | Х | 000 |  |
|  |  |  | 4.1.1.1. в том числе … (заполняется организацией) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 000 |  |
|  |  |  | 4.1.2. Прочие мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 000 |  |
| ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | X | 6659,72 | X | X | X | X | 372,016 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Итого по мероприятиям | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 |  |
| 1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.1.2. Прочие мероприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
| 1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 0% | 1.2.1, Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.1.1 в том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.2.2 Прочие мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой волы | % | 0% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.1.1 В том числе ... (заполняется организацией) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1.3.2 Прочно мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | Итого по мероприятиям | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 0,00 |  |
| 2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0,00 | 2.1.1. Оптимизации режимов потреблении энергоресурсов (электроэнергия) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.1.1. в том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.1.1.2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия па хознужды) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.1.2.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.1.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X | 0.00 |  |
| 2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0,00 | 2.2.1. Оптимизация режимов потреблении энергоресурсов (тепловой энергии) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | ты с. руб. | 0,00 | 2.2.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0.00 |  |
|  |  |  | 2.2.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0,00 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 | 2.3.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 2.3.2. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии | Итого по мероприятиям | X | 7504,07 | X | X | X | X | 431,75 | X | X | 0,00 |  |
| 3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | -0,02% | 3.1.1. Организационные мероприятии | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.1.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.3.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | X | 7477,93 | X | X | 157,79 | X | 353,37 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.1. Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП | 2017-2021 it. | 1525,15 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 43,40 | тыс. кВт'ч /год | 97,19 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.2. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, BЛ-6 кВ | 2017-2021 гг. | 4766,49 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 109,39 | тыс. кВт'ч / год | 244,98 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.4.3. Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ | 2017-2021 гг. | 1186,29 | инвест. составляющая в тарифе на передачу ЭЭ | X | 5 | тыс. кВт'ч /год | 11,20 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологии и оборудования | X | 26,14 | X | X | 35,00 | X | 78,38 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.5.1. Установка головных приборов учета марки "Меркурий 230" на ТП и КТП | 2017-2021 гг. | 26,14 | X | X | 35 | тыс. кВт'ч /год | 78,38 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета электроресурсов | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.6.1. В том числе ... (заполняется организацией) | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
|  |  |  | 3.1.7. Прочие мероприятия | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |
| 4. Целевые показатели, отражающие долю использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | Итого по мероприятиям | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  |
| 4.1. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств. | % |  | 4.1.1. Мероприятия по оснащению осветительными устройствами с использованием светодиодов. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  |
|  |  |  | 4.1.1.1. в том числе … (заполняется организацией) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  |
|  |  |  | 4.1.2. Прочие мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  |
| ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | X | 7504,07 | X | X | X | X | 431,75 | X | X | 0,00 |  |
| ИТОГО ЗА 2017-2021 гг. |  |  |  | 2017-2021 Г.г. | 30878,14 | X | X | X | X | 1580,888 | X | X | 0,00 |  |

Руководитель:	Остапенко С.Н._____________

Исполнитель:	Стаханова Т.М.
Телефон: 8(41646)31109

Приложение N 4

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой ООО "Сети", оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области Селемджинского района

| № п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Ед.изм. | Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2015г. | Прогноз |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | Доля расхода электрической энергии на собственные нужды (холостой ход) | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |  |
| 2 | Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче | % к отпуску в сеть | 2 | % | 2 | % | 2 | % | 1,999 | % | 1,998 | % | 1,997 | % | 1,995 | % |  |
| 3 | Ввод/выбытие (демонтаж) | МВА/км/шт | 0,00 | шт | 0,00 | шт | 10,00 | шт | 6,00 | шт | 18,00 | шт | 16,00 | шт | 14,00 | шт | Замена электрооборудования, электрической части трансформаторных подстанций |
| 4 | Установленная мощность/протяженность | МВА/км/шт | 0,00 | шт | 0,00 | шт | 10,00 | шт | 6,00 | шт | 18,00 | шт | 16,00 | шт | 14,00 | шт |  |
| 5 | Присоединенная мощность/протяженность | МВт/км/шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установленное оборудование/счетчики | ЩТ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель:	Остапенко С.Н._______________

Исполнитель:	Стаханова Т.М.
Телефон: 8(41646)31109

| Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ | Примечание |
| --- | --- |
| Факт 2015г. | Прогноз |  |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |  |
| 2,2 | % | 2,2 | % | 2,2 | % | 2,1993 | % | 2,1986 | % | 2,1962 | % | 2,1938 | % |  |
| 0,00 | км | 0,00 | км | 4,60 | км | 3,83 | км | 19,15 | км | 16,78 | км | 25,44 | км | Объем вводимой протяженности соответсвует объему выводимого оборудования (реконструкция предполагает замену существующих сетей) |
| 0,00 | км | 0,00 | км | 4,60 | км | 3,83 | км | 19,15 | км | 16,78 | км | 25,44 | км |  |
| 0,00 | км | 0,00 | км | 4,60 | км | 3,83 | км | 19,15 | км | 16,78 | км | 25,44 | км |  |

| Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ | Примечание |
| --- | --- |
| Факт 2015г. | Прогноз |  |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |  |
| 2,99 | % | 2,99 | % | 2,99 | % | 2,9897 | % | 2,9893 | % | 2,9892 | % | 2,9890 | % |  |
| 0,00 | км | 0,00 | км | 2,10 | км | 2,10 | км | 1,00 | км | 1,10 | км | 1,00 | км | Объем вводимой протяженности соответсвует объему выводимого оборудования (реконструкция предполагает замену существующих сетей) |
| 0,00 | км | 0,00 | км | 2,10 | км | 2,10 | км | 1,00 | км | 1,10 | км | 1,00 | км |  |
| 0,00 | км | 0,00 | км | 2,10 | км | 2,10 | км | 1,00 | км | 1,10 | км | 1,00 | км |  |

| Установка головных приборов учёта марки "Меркурий 230" на ТП и КТП | Примечание |
| --- | --- |
| Факт 2015г. | Прогноз |  |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |  |
| 3 | % | 3 | % | 3 | % | 2,9984 | % | 2,9968 | % | 2,9953 | % | 2,9939 | % |  |
| 0,00 | шт | 0,00 | шт | 10,00 | шт | 10,00 | шт | 9,00 | шт | 9,00 | шт | 7,00 | шт |  |

Руководитель:	Остапенко С.Н._____________

Исполнитель:	Стаханова Т.М.
Телефон: 8(41646)31109